Необходимые требования для установки автоматизированного переговорного пункта

- Помещение:

- Определено рабочее место оператора,  на котором устанавливается

- Персональный компьютер

- Принтер

- Микропроцессорный блок АПП

- Телеграфный модем

- Консольный телефон АПП.

- Установлено необходимое количество кабин.

- В кабинах закреплены телефонные аппараты с импульсным способом набора.

- 4 розетки 220 в. на рабочем месте оператора.

- Необходимые связи выводятся на гребенку, которая монтируется на расстоянии до 2-х метров от места оператора.

- Компьютер:

- С тех. характеристиками достаточными для нормальной работы операционной системы Windows.

- 2 свободных последовательных порта (СОМ1 и СОМ2).

- Манипулятор мышь подключать к PS/2 порту.

- Принтер матричный класса  Epson LX-300.

- Звуковая карта (для работы системы оповещения абонентов).

- Гарантированное питание 220в для компьютера и АПП (будет включено 3 устройства).

- Связи

На гребенку к месту оператора выводятся:

- Для каждой кабины автоматической связи:

- 2 пары от данной кабины

- 1 пара от таксофонного комплекта станции

- Для каждой кабины заказной службы:

- 2 пары от данной кабины

- 1 пара к комплекту «прямого абонента»

- Для связи оператора АПП и линейной телефонистки:

- 1 пара к комплекту «прямого абонента»

- Для работы системы «обзвонка абонентов»

- 1 пара от таксофонного комплекта станции

- Для телеграфного модема

- 3 провода: «прием», «передача», «земля».

# Схема гребенки

|  | a | b | c | d | e | f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * от кабин автоматики | * | * | * | * | + | + | + к таксофонному компл. |
| ……………………………. | . | . | . | . | . | . |  |
| ……………………………. | . | . | . | . | . | . |  |
| …………………………… | . | . | . | . | . | . |  |
| Х от кабин заказных | Х | Х | Х | Х | @ | @ | @ к компл. Прямого аб-та |
| …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………… | . | . | . | . | . | . |  |
| Для связи оператора и линейной телефонистки |  |  |  |  | @ | @ | @ к компл. Прямого аб-та |
| Обзвон абонентов |  |  |  |  | + | + | + к таксофонному компл. Для «обзвонки абонентов» |
| телеграф | X | Y | Z |  |  |  | X – прием Y - земля Z - передача |

Установка сервисного оборудования АПП.

Под сервисным оборудованием АПП следует понимать:

- Блок управления освещением – он же является и хабом для                            ЖКИ-терминалов.

- ЖКИ-терминалы.

- Блок приема и обработки DTMF-сигналов.

- Блок управления освещением обычно устанавливается на крыше кабин АПП. Вблизи предполагаемой установки блока управления освещением следует оборудовать 2 стандартных розетки 220 В, для подключения питания блока.

- От рабочего места оператора (компьютера) до блока управления освещением прокинуть кабель типа витая пара (UTP).

- От предполагаемого места установки блока управления освещением до предполагаемого места установки ЖКИ-терминала прокинуть кабель типа линейного телефонного (требуется 2 пары). Эти кабели требуется прокинуть от блока управления освещением в каждую кабину.

- В кабинах АПП установит лампы освещения.

- От каждой лампы освещения прокинуть электрический кабель до блока управления освещением.